## Slide 1: Освещение на автомобильных дорогах. Применяемые схемы. Правила устройства.

## Slide 2: 3.1 Общие сведения
Главная цель освещения дорог – обеспечение хорошей видимости в ночное время, необходимой для безопасного и удобного движения пешеходов и транспорта.
Освещение дорог осуществляется посредством расположенных по краям дороги или шоссе ламп, установленных на столбах или закрепленных на других опорах. Обеспечение освещения дорог является гарантией безопасного передвижения, как автотранспорта, так и пешеходов, и выполняется согласно требованиям нормативных государственных документов.

## Slide 3: 3.1 Общие сведения
В наше время существует большое количество различного осветительного оборудования, ламп разного принципа действия, множество фотодатчиков и т.п., использование которых позволяет создать качественную систему освещения улиц и дорог автоматического действия. Также качественное обеспечение освещения автомобильных дорог во многом зависит и от правильного расположения и профессиональной установки систем освещения.

## Slide 4: 3.2. Правила устройства
ТКП 45-3.03-19-2006 требует устраивать стационарное электрическое освещение:
на участках дорог, проходящих через населенные пункты;
на железнодорожных переездах в одном уровне;
на кольцевых пересечениях в одном уровне;
на больших мостах;
в пешеходных тоннелях и на лестничных сходах перед ними;
на автобусных остановках, включая пешеходный переход, при количестве останавливающихся в темное время суток автобусов более двух в час и выраженном потоке пассажиров на автомобильных дорогах I-б категории, а при наличии возможности использования существующих электрических сетей – и на автомобильных дорогах I-в-III категорий.

## Slide 5: 3.2. Правила устройства
При освещении автомобильных дорог следует руководствоваться следующими нормами:
    Средняя яркость покрытия проезжей части вне пределов населенных пунктов должна быть 0,8 кд/м2, на соединительных ответвлениях узлов в пределах транспортных развязок – 0,4 кд/м2, а средняя горизонтальная освещенность покрытия – 15 лк и 10 лк, соответственно.
Отношение максимальной яркости покрытия проезжей части дороги к минимальной должно быть не более 3:1 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и 5:1 – при норме средней яркости менее 0,6 кд/м2, при этом показатель ослепленности не должен превышать 150.
    Освещение участков дорог в пределах населенных пунктов, пешеходных тоннелей следует выполнять в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05. Освещение железнодорожных переездов в одном уровне следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда на железнодорожном транспорте.

## Slide 6: 3.2. Правила устройства
Основные принципы установки опор светильников:
  опоры светильников устанавливают за бровкой земляного полотна на расстоянии от нее не менее 0,5 м;
  на насыпях высотой до 3 м для установки опор устраивают присыпные бермы с размерами 2х2 м;
  при высоте насыпи более 3-6 м и наличии устойчивых откосов опоры устанавливают на сваях длиной 5-6 м с оголовком (рис. а);
  при высоте насыпи более 6 м и наличии устойчивых откосов опоры устанавливают на сваях, огражденных деревянными коробами (рис. б), засыпая пазухи в верхней части дренирующим грунтом;
  в исключительных случаях (на насыпях высотой более 3 м при наличии неустойчивых откосов земляного полотна, на участках дорог, где размещению опор препятствуют кабельные или воздушные линии связи или электропередачи) допускается устанавливать опоры на обочине (при ее ширине не менее 3 м) с защитой от наезда автомобилей ограждениями.

## Slide 7: 3.2. Правила устройства
Способы установки опор светильников на откосах высоких насыпей
  при высоте насыпи более 3-6 м и наличии устойчивых откосов опоры устанавливают на сваях длиной 5-6 м с оголовком (рис. а);
  при высоте насыпи более 6 м и наличии устойчивых откосов опоры устанавливают на сваях, огражденных деревянными коробами (рис. б), засыпая пазухи в верхней части дренирующим грунтом;

## Slide 8: 3.3 Применяемые схемы
Опоры светильников могут размещаться по трем основным схемам:
с одной стороны дороги (односторонняя схема), если ширина проезжей части не превышает 12 м (рис. а);
при ширине проезжей части более 12 м опоры устанавливают с двух сторон дороги в прямоугольном или шахматном порядке (рис. б, в);
в отдельных случаях по экономическим соображениям допускается установка опор на разделительной полосе шириной не менее 5 м (рис. г) при условии защиты опор ограждениями

## Slide 9: 3.3 Применяемые схемы
Схемы размещения опор светильников в поперечном профиле дороги

## Slide 10: 3.3 Применяемые схемы
с одной стороны
дороги

## Slide 11: 3.3 Применяемые схемы
с двух сторон дороги в прямоугольном порядке

## Slide 12: 3.3 Применяемые схемы
с двух сторон дороги в шахматном порядке

## Slide 13: 3.3 Применяемые схемы
Установка опор на разделительной полосе

## Slide 14: 3.4 Приоритетные направления
Наиболее приоритетными являются светодиодные светильники, которые отличаются низким уровнем энергопотребления, что позволяет сэкономить значительные средства при организации городских схем освещения, которые охватывают пешеходные тротуары, дороги, парковые и гражданские объекты.
.

## Slide 15: Для сравнения: левая сторона улицы освещена газоразрядными лампами ДНАТ, правая - светодиодное освещение.
Уже сегодня уличные светодиодные светильники прочно закрепились на рынке светотехнических устройств и с каждым днем становятся все более популярными.